## Slide 1
一、假设有一个全相联映射Cache，采用写回策略，刚开始时Cache为空。有下面5个存储器操作：
① write Mem[150];
② write Mem[150];
③ read Mem[70];
④ write Mem[70];
⑤ write Mem[150];
（1）如果采用按写分配情况下，写出命中操作的编号序列；（10分）
（2）如果采用不按写分配情况下，写出命中操作的编号序列；（10分）
二（15分）、（1）MIPS指令集结构属于（ ）。
A、堆栈结构 B、寄存器-存储器结构 C、寄存器-寄存器结构 D、累加器结构
（2）降低Cache失效率可以采用（ ）。
A、用小和简单的Cache B、提高Cache相联度 C、编译优化 D、关键字优先
（3）MIPS指令集架构中，实现跳转可以采用（ ）。
A、I型指令 B、J型指令 C、R型指令 D、以上均可

## Slide 2
三、给定以下的假设，试计算直接映象Cache和四路组相联Cache的平均访问时间以及CPU的性能。并由此计算结果可以得出什么结论？ （30分）
（1）两者Cache容量均为128KB，块大小都是32B；
（2）理想Cache情况下的CPI为2，时钟周期为2ns，平均每条指令访存1.5次；
（3）组相联Cache中的多路选择器使CPU的时钟周期增加了10%；
（4）这两种Cache的失效开销（缺失代价）都是50 ns；
（5）命中时间为1个时钟周期；
（6）128 KB四路组相联Cache的失效率（缺失率）为1.0%；128 KB直接映象Cache的失效率（缺失率）为1.5%。
四、假设某计算机采用小端存储方式，按字节编址。一维数组A有100个元素，其类型为float，存放在地址C110 1000H开始的连续区域内，则数组最后一个元素的MSB位的地址为？ （20分）

## Slide 3
五、考虑4*4的单精度浮点数矩阵A和B，假设计算代码如下：
float C = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++){
for(int j=0; j < 4; j++){
for(int k = 0; k < 4; k++){
C += A[i][k]*B[k][j];
}
}
}
（1）现代计算机进行数据搬运（如主存到cache）通常是以块的形式搬运，即一次性搬运连续内存段中的数据。假设矩阵A，B均使用单精度存储在主存中，Cache容量大小为32字节，分为两个块，每块大小为16字节，每次访问主存搬运16字节的连续数据。忽略C带来的缓存丢失影响，试计算上述代码在运行过程中的缓存丢失次数与丢失率。（15分）
（2）如果交换j层循环和k层循环，则新的代码缓存的丢失率如何变化？（15分）
（3）还存在哪些优化方法可以进一步降低缓存的丢失率？（10分）