## Slide 1
GPU架构简介

## Slide 2
GPU的发展历史
02
01
03
GPU编程模型
GPU架构简介
内容目录

## Slide 3: GPU发展历史
第一阶段：Video Card
将图形图像信息传入到显示设备上
早期Video Card
ATI VGA Wonder芯片
实现的功能仅为显示图像
实际的浮点运算由CPU来完成
后期Video Card
支持图形加速与视频加速

## Slide 4: GPU发展历史
第二阶段：GPU（Graphic Processing Unit）
第一张GPU：Nivdia GeForce 256
首次提出了GPU的概念
具有完整的转换、光照、三角形与渲染引擎
英伟达创始人黄仁勋

## Slide 5: GPU发展历史
第三阶段：GPGPU
General-Purpose computing on Graphics Processing Units
在GPU上实现了矩阵乘法操作
2002年GPGPU的概念问世
2003年学者使用GPU进行数值计算
2007年英伟达提出了通用并行计算架构CUDA
CUDA：Compute Unified Device Architecture

## Slide 6: GPU发展历史
Pascal架构开始英伟达将图形卡与计算卡分开
图形卡：RTX系列的显卡，主要用于图形图像渲染
计算卡：主要面向于科学计算、深度学习加速
Volta架构创立了一种新的计算单元Tensor Core
面向AI的GPU：
低精度的计算效率可达高精度计算效率的十几倍乃至上百倍
RTX 4090：半精度的计算速度为双精度计算速度的128倍

## Slide 7
GPU的发展历史
02
01
03
GPU编程模型
GPU架构简介
内容目录

## Slide 8: GPU架构简介
CPU时代的摩尔定律
GPU时代的摩尔定律

## Slide 9: GPU架构简介
GPU与CPU的算力对比：
每秒进行的浮点计算次数：FLOPs
TFLOPs：每秒进行一千亿次(10^12)浮点计算

## Slide 10
GPU架构简介
FLOP的计算
一次浮点数加法或乘法为 1 FLOP
一个元素加乘 ：2 FLOPS
向量内积 （假设向量长度为
：2n FLOPS
矩阵乘积（假设矩阵乘法尺寸为
：2mnk FLOPS
Nvidia A100 GPU FP16（半精度）峰值性能312 TFLOPs，对于需要48G内存）的矩阵乘法，计算时间为1.8秒

## Slide 11
GPU架构简介
GPU与CPU架构对比

## Slide 12
GPU架构简介
英伟达GA100架构总览

## Slide 13
GPU架构简介
SM内部架构
Instruction Cache 指令缓存
Warp Scheduler Warp调度单元
Dispatch Unit 指令发射单元
Register File 寄存器
INT32 FP32 FP64 不同精度的计算单元
Tensor Core 矩阵乘加单元
LD/ST 加载、存储数据单元
SFU 特殊功能单元
L1 Data Cache/Shared Memory
L1级缓存/共享内存

## Slide 14: GPU架构简介
CPU-GPU计算数据流程
GPU内存层级

## Slide 15
GPU的发展历史
02
01
03
GPU编程模型
GPU架构简介
内容目录

## Slide 16: GPU编程模型
CUDA编程层次

## Slide 17: GPU架构简介
GPU内存层级
定义（m/32，n/32）个block
每个block定义（32，32）个线程
CUDA编程层次
每一个线程计算C中的一个元素

## Slide 18: GPU架构简介
使用共享内存
解决Bank冲突
数据预取技术
Warp层优化
增加单一线程计算量
其他优化方法